## Slide 1: Aesculap® CoreHip® Hüftschaftsystem
ZEHN Indikationen. EIN Instrumentarium. MEHR Individualität

## Slide 2: CoreHip® Systemübersicht
EXTENDED
3 CCD Winkel | Valgus 142° | Standard 132° | Varus 122°
Schaftlänge 145 – 195 mm | Offset 30,5 – 53,0 mm
PRIMARY
3 CCD Winkel | Dysplasie & Valgus 142° | Standard 132° | Varus 122°
Schaftlänge 122 – 142 mm | Offset 30,5 – 53,0 mm
zementiert
Valgus | Standard | Varus
zementfrei
Valgus | Standard | Varus
zementfrei
Valgus | Standard | Varus
3x12 Größen
3x5 Größen
zementiert Advanced Surface
Valgus | Standard | Varus
zementfrei
Dysplasie
3x5 Größen
3x12 Größen
1 x 12 Größen

## Slide 3: CoreHip® Implantatdesign
Moderne Schaftlänge und -spitze
Knochenerhalt durch gekürzte Schaftlänge
Exzentrische und polierte Spitze
Distal
Konzipiert für kortikalen Kontakt (7° AP / 3° lateral)
Raue Titanoberfläche
Schulter
Schutz Trochanter major
Intraoperative Orientierung
Polierter Hals
Medial
Calcar Anpassung – 4 anatomische Formen, ein Radius: Valgus | Standard | Varus | Dysplasie
Proximal
PLASMAPORE® Beschichtung
Dreifach konisches Design (7°)

## Slide 4
EIN Siebkorb
EIN Raspeldesign
WENIGE Instrumente
Intraoperativer Wechsel der Indikationen möglich
Reduzierung von Prozesskosten
Übersichtlichkeit
Farbkodierung

## Slide 5
Systemraspeln Halbsiebkorb
Raspeln
Probehalsadapter
Kastenmeißel
Osteotomie-Sägeblock
Integrierbar in Kompakt-Sieb
Kompakt-Sieb
Femur-Osteotomie Sägelehre
Starter-Raspel
Raspelhandgriffe (gerade oder versetzt)
Einsetzinstrument (gerade oder abgewinkelt)
Einschlaginstrument für Köpfe
Probeköpfe
Schaft-Extraktionsadapter 12/14
EIN Siebkorb ausreichend
Primary
(VAL / STD / VAR)
Primary ASIA
(Dysplasie)
(VAL / STD / DYS)
Extended
(VAL / STD / VAR)

## Slide 6
Einfache präoperative Planung
Intraoperativer Umstieg der Indikationslinie möglich
Reduziertes Instrumentarium
EINE Raspel für
VALGUS
STANDARD
VARUS
Rcalcar = RVLG = RSTD = RVAR
Weltweites Aesculap® Patent

## Slide 7
Raspellage in Abhängigkeit der Anatomie
Raspelposition erlaubt Variation des Kopfzentrums
Schaftschulterhöhe ( ) variiert in 5 mm Schritten zw. den Indikationslinien
Kopfmittelpunkte ( ) liegen
  15 mm (Valgus)
  10 mm (Standard)
  5 mm (Varus)
oberhalb des höchsten Schulterpunktes
des Implantats
Kopfmittelpunkte ( ) variieren in 7,5 mm Schritten zw. den Indikationslinien

## Slide 8
Mediale Kurvaturen
VLG
STD
VAR
RMDYS
RMVLG
RMSTD
RMVAR
DYS
RM = Radius Mittelpunkt
Beziehung zwischen versch. medialen Kurvaturen und femoralen Rotationszentren
Gleicher Radius - vertikal unterschiedlich positioniert am Kalkar
Höhere oder tiefere Raspelposition durch Femurmorphologie definiert
Raspelposition ermöglicht Variation der Kopfmitte durch höhere oder tiefere Raspelposition
Bei vorgegebener medialer Kontur, Schaftgröße und Beinlänge drei untersch. Offsetbereiche möglich

## Slide 9: Mediale Kurvaturen und Offsetbereiche
Beziehung zwischen versch. medialen Kurvaturen und femoralen Rotationszentren
Gleicher Radius - vertikal unterschiedlich positioniert am Kalkar
Höhere oder tiefere Raspelposition durch Femurmorphologie definiert
Raspelposition ermöglicht Variation der Kopfmitte durch höhere oder tiefere Raspelposition
Bei vorgegebener medialer Kontur, Schaftgröße und Beinlänge drei untersch. Offsetbereiche möglich

## Slide 10: CoreHip® Raspelpositionen
VAR
STD
VLG
VLG
STD
VAR
5mm
5mm
5mm
5mm

## Slide 11: CoreHip® Präoperative Planung

## Slide 12: CoreHip® Raspel- und Implantatposition

## Slide 13: CoreHip® Verankerungskonzept
Pressfit in der
Metaphyse
Distal konisch
zulaufendes Schaftdesign
Intraoperative Überprüfung in AP- und ML-Ansicht empfohlen!

## Slide 14: CoreHip® Versorgungsbeispiel

## Slide 15: CoreHip® Primary Implantate Produktverpackung
Varus
Standard
Valgus
Dysplasie

## Slide 16: Vielen Dank für Ihre Zeit

## Slide 17
Die in dieser Produktunterlage enthaltenen Angaben wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann die B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG keine Gewährleistung oder Garantie im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten oder in Bezug genommenen Informationen geben.
Vor der Verwendung des Medizinproduktes / Arzneimittels sind in jedem Fall die Angaben in der jeweils gültigen Gebrauchsinformation oder Fachinformation zu beachten.
Wichtiger Hinweis

## Slide 18
Sebastian Gollasch
Marketing Manager Hüftendoprothetik
Telefon: +49 15122473514
E-Mail: sebastian.gollasch@bbraun.com
Ansprechpartner*in

## Slide 19: Datenschutz ist uns wichtig!
Ihre Rechte
Sie können die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten zu Werbe-zwecken jederzeit widerrufen und haben als Betroffener ein Recht auf Auskunft, welche Daten wir von Ihnen erhoben haben.
Zweck der Verarbeitung
Ihre Daten werden ausschließlich zur Dokumentation des Schulungsnachweises und der Zertifikatserstellung genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.
Ihr Ansprechpartner
Wenden Sie sich bitte unter der Angabe Ihrer Adresse per E-Mail an datenschutz-mv@bbraun.com. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.bbraun.de/dsgvo.
Vertrauen
Wir setzen auf eine vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen und achten besonders auf einen verantwortungs-bewussten Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.

## Slide 20: Impressum
Anschrift
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen
Disclaimer
Alle Urheberrechte an den Daten und Dokumentationen bleiben ausdrücklich der B. Braun Melsungen AG vorbehalten. Die Inhalte stehen den Nutzern nur zur Einsicht zur Verfügung.
Die – auch auszugsweise – Vervielfältigung von Dokumentationen ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.
Stand
10-2023 / Dokumenten-Nr.: MCO-WM-004290, Version 2.0
Zur Abgabe an Kunden